## Slide 1
Cableado Estructurado y Servidores en Packet Tracer
Instalacion de Redes | 3 Medio TP Conectividad y Redes Martes 11:30 – 12:45 (75 min)
Cisco Packet Tracer • Topologia Fisica • Sin configuracion IP

## Slide 2
Objetivos de Hoy
OK Repasar el Modelo OSI en la capa fisica y los equipos conocidos (Switch 2960, Router 2911).
OK Aprender que es un servidor y como se conecta fisicamente en Packet Tracer.
OK Comprender el cableado estructurado: Patch Panel, Wall Mounts, Punch Down.
OK Disenar una topologia fisica completa de oficina (SIN configurar IP).
OK Documentar el cableado mediante una tabla de Punch Down.
IMPORTANTE: En esta clase NO configuraremos IP. Solo topologia FISICA.

## Slide 3
SECCION 1
Repaso: Modelo OSI en la Topologia Fisica

## Slide 4
Modelo OSI – Capas relevantes para redes fisicas
Capa
Nombre
Componentes fisicos en la red
1
Fisica
Cables UTP, conectores RJ-45, patch panels, wall mounts, rack
2
Enlace de Datos
Switch Cisco 2960 (direcciones MAC)
3
Red
Router Cisco 2911 (direcciones IP – proxima clase)
4-7
Transporte/App
Servicios del servidor (HTTP, DNS, DHCP – proximas clases)
Hoy trabajamos en Capa 1 y parte de Capa 2 (conexion fisica de Switch).

## Slide 5
Modelo TCP/IP vs OSI – Comparacion rapida
Modelo OSI
Modelo TCP/IP
Que vemos en PT hoy
Fisica + Enlace
Acceso a Red
Cables, switch, patch panel, wall mount
Red
Internet
Router (proxima clase)
Transporte
Transporte
TCP/UDP (proximas clases)
Sesion/Present/App
Aplicacion
HTTP, DNS, DHCP en servidor
Recuerda: el switch opera en Capa 2 (MAC) y el router en Capa 3 (IP).

## Slide 6
Repaso: Equipos que ya conocemos
Switch Cisco 2960 – Capa 2
• 24-48 puertos FastEthernet + 2 Gigabit • Conecta dispositivos en la misma LAN • Opera con direcciones MAC • En PT: Network Devices > Switches > 2960
Router Cisco 2911 – Capa 3
• 3 interfaces GigabitEthernet • Interconecta redes diferentes • Opera con direcciones IP • En PT: Network Devices > Routers > 2911
Dispositivos Finales
• PC, Laptop, Impresora de red • Se conectan al switch mediante Copper Straight-Through • En PT: End Devices

## Slide 7
Cable Copper Straight-Through – El cable que usamos hoy
• Ambos extremos usan el mismo orden de pares (568B – 568B).
• Se usa para conectar dispositivos DIFERENTES: PC-Switch, Servidor-Switch, Router-Switch.
• Es el cable por defecto en Packet Tracer para la mayoria de conexiones.
• Cuando la conexion es correcta: el indicador del puerto se pone VERDE.
• Si aparece ROJO: verifica que el tipo de cable sea el correcto.
568B – 568B Par 1: Blanco-Naranja / Naranja Par 2: Blanco-Verde / Azul Par 3: Blanco-Azul / Verde Par 4: Blanco-Marron / Marron

## Slide 8
SECCION 2
Servidores – Nuevo contenido

## Slide 9
Que es un Servidor?
Un servidor es un computador especializado que OFRECE servicios y recursos a otros computadores (clientes) dentro de la red. Funciona 24/7.
Caracteristica
Detalle
Disponibilidad
24 horas / 7 dias de la semana
Procesamiento
CPU y RAM de mayor capacidad que un PC normal
Almacenamiento
Discos en RAID para tolerancia a fallos
Conectividad
1 o mas interfaces de red (NIC)
Sistema Operativo
Windows Server, Linux (Ubuntu Server, CentOS)
En Packet Tracer
End Devices > Server

## Slide 10
Tipos de Servidores en Packet Tracer
Servidor Web (HTTP)
• Aloja paginas web • Responde a peticiones HTTP/HTTPS • Los clientes 'navegan' hacia el
Servidor DNS
• Traduce nombres a IP (www.sitio.com -> 192.168.1.x) • Necesario para navegar por nombre • Sin DNS, solo se puede usar IP directa
Servidor DHCP
• Asigna IP automaticamente a los clientes • Los clientes se configuran solos • LO CONFIGURAREMOS EN LA PROXIMA CLASE
Servidor de Archivos (FTP)
• Almacena documentos compartidos • Control de acceso por usuario • Uso comun en empresas
NOTA: En esta clase solo los CONECTAMOS. La configuracion de servicios es la proxima clase.

## Slide 11
Como conectar un Servidor en Packet Tracer
1
End Devices: Panel inferior -> End Devices -> Arrastra 'Server' al area de trabajo
2
Etiquetar: Doble clic en el servidor -> escribe: Servidor_Web, Servidor_DNS, etc.
3
Cable: Herramienta Cable (rayo) -> Copper Straight-Through
4
Conectar: Clic en Servidor (FastEthernet0) -> Clic en Switch (Fa0/24 u otro libre)
5
Verificar: Ambos extremos del cable deben verse en VERDE (enlace activo)
Servidores se conectan DIRECTO al switch (no pasan por patch panel)

## Slide 12
SECCION 3
Cableado Estructurado – Nuevo contenido

## Slide 13
Que es el Cableado Estructurado?
Sistema estandarizado y DOCUMENTADO de cables y componentes que crea una infraestructura ordenada y predecible para conectar dispositivos en un edificio.
Sin cableado estructurado (caos)
• Cables sin etiquetas: nadie sabe que va a donde • Falla un cable: busqueda de horas o dias • Agregar un equipo: nuevo cable desde el inicio • Resultado: caos, tiempo perdido, costos altos
Con cableado estructurado (orden)
• Cada cable tiene nombre y destino conocidos • Falla un cable: se identifica en minutos con la tabla • Agregar equipo: enchufar en el wall mount mas cercano • Estandares internacionales garantizan compatibilidad

## Slide 14
Estandares TIA/EIA 568 – Por que importan?
Los estandares TIA/EIA 568A y 568B definen el orden de los pares dentro del conector RJ-45. Garantizan que los cables fabricados en cualquier pais sean compatibles entre si.
Estandar
Tipo de cable
Uso comun
568B – 568B
Straight-Through
PC->Switch, Servidor->Switch, Router->Switch
568A – 568B
Crossover
Switch->Switch legacy (equipos modernos auto-detectan)
568A – 568A
Straight-Through
Igual que 568B-568B, menos comun en America
En esta clase: TODO Straight-Through (568B – 568B)

## Slide 15
Componente 1: RACK – El armario de la red
Que es el Rack?
• Estructura metalica de 19 pulgadas (estandar internacional) • Organiza verticalmente todos los equipos activos de la red • Facilita la gestion, mantenimiento y ventilacion • Contiene: Router, Switch, Patch Panel, Servidores • En Packet Tracer: visible en el area de trabajo como modulo
[ RACK ] [ Router 2911 ] [ Switch 2960 ] [ Patch Panel ] [ Servidor Web ] [ Servidor DNS ]

## Slide 16
Componente 2: PATCH PANEL – Central del cableado
El Patch Panel actua como la 'central telefonica' de la red: todos los cables de las paredes llegan aqui y desde aqui se conectan al switch con cables cortos.
Caracteristicas del Patch Panel
• Tipicamente 24 o 48 puertos RJ-45 • Cables de la pared entran por ATRAS (lado de distribucion) • Patch cables cortos salen por ADELANTE hacia el switch • En PT: Network Devices > Connections > Patch Panel
Tecnica Punch Down
• Puerto 1 = Wall Mount 1 = Oficina 1 • Puerto 2 = Wall Mount 2 = Oficina 2 • Numeracion ascendente: 1, 2, 3, 4... • Documenta SIEMPRE en tabla de punch down • Facilita troubleshooting y cambios futuros
Diagrama: Switch <-> Patch Panel <-> (cable en pared) <-> Wall Mount <-> Dispositivo

## Slide 17
Patch Panel en Packet Tracer – Paso a paso
1
Agregar: Network Devices > Connections > Patch Panel (24-Port)
2
Posicion: Coloca el patch panel en el rack, encima del switch
3
Etiquetar: Doble clic -> nombre: Patch_Panel_Principal
4
Conectar al Switch: Straight-Through: Puerto adelante (Fa0/X) del PP -> Puerto del Switch
5
Conectar a Wall Mounts: Straight-Through: Puerto trasero (Port X) del PP -> Wall Mount X
6
Orden: Puerto PP 1 -> WM Oficina 1 | PP 2 -> WM Oficina 2 | PP 3 -> WM Reuniones

## Slide 18
Componente 3: COPPER WALL MOUNT – Toma de pared
El Copper Wall Mount es el punto de conexion en la pared donde el usuario final conecta su dispositivo. Internamente esta conectado al patch panel.
Por que usar Wall Mounts?
• Evita cables sueltos por el suelo (seguridad) • Permite reubicar dispositivos sin tocar el cableado de la pared • Aspecto profesional y ordenado • Facilita el reemplazo de dispositivos • En PT: Connections > Copper Wall Mount
Instalacion en Packet Tracer
• Coloca cada WM en el area que representa (Oficina 1, Oficina 2, etc.) • Etiqueta: WM_Oficina1, WM_Oficina2, WM_Reuniones • Conecta con Straight-Through al puerto trasero del Patch Panel • Luego conecta el dispositivo final al WM con Straight-Through

## Slide 19
Tecnica Punch Down – Numeracion y documentacion
Puerto Patch Panel
Wall Mount (Destino)
Ubicacion Fisica
Dispositivo Final
Estado
Puerto 1
WM Oficina 1
Pared Sur
PC Escritorio
Activo
Puerto 2
WM Oficina 2
Pared Sur
Laptop
Activo
Puerto 3
WM Reuniones
Pared Este
Impresora Red
Activo
Puerto 4
WM Almacen
Pared Norte
PC Escritorio
Activo
Puerto 5
WM Recepcion
Pared Oeste
Laptop
Activo
Puerto 6
Reservado
-
-
Libre
Esta tabla = 'mapa del cableado'. TODO tecnico puede orientarse con ella.

## Slide 20
SECCION 4
Topologia Fisica Completa

## Slide 21
Topologia Fisica Completa – Diagrama conceptual
RACK (Centro) +---------------------------+ | [ Router 2911 ] | | [ Switch 2960 ] | | [ Patch Panel 24 pts ] | | [ Servidor Web ] | | [ Servidor DNS ] | +---------------------------+ | | | | | PP1 PP2 PP3 PP4 PP5 | | | | | WM1 WM2 WM3 WM4 WM5 | | | | | PC1 Lap1 Imp1 PC2 Lap2 Of.1 Of.2 Reun. Alm. Recep.
Reglas de oro
• Servidores -> directo al switch (sin pasar por PP) • Dispositivos usuario -> WM -> PP -> Switch • TODO cable es Straight-Through • SIEMPRE documenta en tabla Punch Down • El RACK va en el centro logico del diagrama
Flujo: PC -> WM -> (cable en pared) -> Patch Panel -> (patch cable) -> Switch -> Router

## Slide 22
Armar la topologia en Packet Tracer – Orden recomendado
PASO 1: Coloca el Router 2911 y el Switch 2960. Conectalos con Straight-Through.
PASO 2: Agrega los Servidores (Web, DNS). Conecta cada uno al Switch directo.
PASO 3: Agrega el Patch Panel (24 puertos). Posiciona encima del switch en el rack.
PASO 4: Conecta el Patch Panel al Switch: PP Puerto 1 -> Switch Fa0/1, PP Puerto 2 -> Switch Fa0/2, etc.
PASO 5: Agrega los Copper Wall Mounts. Distribuye uno en cada area (Of.1, Of.2, Reuniones...).
PASO 6: Conecta los Wall Mounts al Patch Panel (lado trasero): WM1 -> PP Port1, WM2 -> PP Port2...
PASO 7: Conecta los dispositivos finales (PC, Laptop, Impresora) a sus respectivos Wall Mounts.
PASO 8: Etiqueta TODO y completa la tabla de Punch Down.

## Slide 23
Verificacion de la topologia – Lista de chequeo
OK
Todos los cables son Copper Straight-Through
OK
Todos los indicadores de puertos estan en VERDE
OK
El Patch Panel esta conectado al switch en puertos consecutivos
OK
Los Wall Mounts estan distribuidos en diferentes areas
OK
Los dispositivos finales estan conectados a los WM (no directo al switch)
OK
Los servidores estan conectados DIRECTAMENTE al switch
OK
Todos los componentes tienen etiqueta descriptiva
OK
La tabla de Punch Down esta completa y documentada

## Slide 24
ACTIVIDADES
Practica autonoma en Packet Tracer

## Slide 25
Actividades Practicas – 3 Niveles
Actividad 1 – BASICO (15 min)
• Red con Router + Switch ya creados • Agrega 2 servidores (Web y DNS) + 3 computadores • Conecta todo con Straight-Through • Pregunta: Por que los servidores van directo al switch?
Actividad 2 – INTERMEDIO (20 min)
• Empresa con 3 oficinas + sala de reuniones • Implementa Patch Panel + 4 Wall Mounts • NINGUN usuario conecta directo al switch • Completa tabla de Punch Down (6 puertos)
Actividad 3 – AVANZADO (25 min)
• Oficina mediana: 2 areas trabajo, sala reuniones, area servidores • 1 Router, 1 Switch, 1 Patch Panel 24p, 7+ Wall Mounts, 3 Servidores, 7+ dispositivos • Etiqueta TODO. Tabla Punch Down completa. • Pregunta: Como escalas si la empresa duplica empleados?

## Slide 26
Recapitulacion – Lo que aprendimos hoy
Tema
Concepto clave
Modelo OSI
Capa 1=Fisica (cables), Capa 2=Switch, Capa 3=Router
Servidor
Computador 24/7 que ofrece servicios; conecta directo al switch
Cableado Estr.
Sistema estandarizado y documentado (TIA/EIA 568)
Patch Panel
Central de cableado; concentra todos los cables de las paredes
Copper Wall Mount
Toma de pared donde se conecta el dispositivo del usuario
Punch Down
Tecnica de numeracion; SIEMPRE documentar en tabla
Straight-Through
Cable 568B-568B para todas las conexiones de esta clase
Topologia fisica
Flujo: Dispositivo -> WM -> PP -> Switch -> Router
Recuerda: HOY solo topologia fisica. La proxima clase configuramos IP.

## Slide 27
Proxima Clase:
Configuracion de Direcciones IP
Tarea para la proxima clase
• Tener lista la topologia de la Actividad 3 guardada en Packet Tracer • Investiga: Que es una direccion IP? Para que sirve? • Revisa: Como se asigna una IP estatica en una PC (Windows)? • Opcional: Busca 'Configuracion IP en Cisco Packet Tracer' en YouTube
Instalacion de Redes | 3 Medio TP Conectividad y Redes