## Slide 1
Resumen de Módulos – Instalación de Redes
3° Medio TP Conectividad y Redes
Instalación de Redes – Asignatura Técnico-Profesional

## Slide 2
📋 Índice de Contenidos
🔵 TEMA 1 – Modelo OSI y Modelo TCP/IP (Slides 3–10)
🔌 TEMA 2 – Componentes de Red: Router, Switch, Patch Panel,
Jack/Wall Mount, Rack, Servidores (Slides 11–18)
🔧 TEMA 3 – Cableado Estructurado: backbone, salas, acometida,
marcado de cables, subsistemas (Slides 19–25)
📏 TEMA 4 – Normas TIA/EIA 568A y 568B: colores, cable directo
vs cruzado, buenas prácticas (Slides 26–31)

## Slide 3
🔵 ¿Qué es el Modelo OSI?
📌 Definición: Estándar internacional de 7 capas para comunicaciones entre computadores.
🗓️ Creado en 1984 por la ISO (International Organization for Standardization).
🎯 Objetivo: Que equipos de DISTINTOS fabricantes puedan comunicarse entre sí.
📐 OSI = Open Systems Interconnection (Interconexión de Sistemas Abiertos).
✅ Modelo TEÓRICO de referencia — base para entender cómo funciona cualquier red.
💡 Ejemplo: "Gracias al modelo OSI, un PC Dell puede hablar con un Mac de Apple."

## Slide 4
📊 Las 7 Capas del Modelo OSI
N° | Nombre | Función | Ejemplo
7 | Aplicación | Interfaz usuario ↔ red | HTTP, FTP, DNS, SMTP
6 | Presentación | Cifrado y compresión | SSL/TLS, JPEG, MP4
5 | Sesión | Abrir / cerrar sesiones | NetBIOS, RPC
4 | Transporte | TCP/UDP, control de flujo | TCP puerto 80 (HTTP)
3 | Red | Enrutamiento IP | Router, IPv4/IPv6
2 | Enlace de Datos | Tramas, dirección MAC | Switch, NIC
1 | Física | Bits eléctricos / ópticos | Cable UTP, fibra óptica

## Slide 5
⚡ Capa Física – Capa 1
❓ ¿Qué hace?: Convierte datos en señales eléctricas, ópticas o inalámbricas.
📡 Medios de transmisión:
• Cable UTP Cat6 → señal eléctrica
• Fibra Óptica → señal de luz (pulsos láser)
• WiFi → ondas de radio (2.4 GHz / 5 GHz)
🔧 Dispositivos de Capa 1: Hub, repetidor, cable de red.
💡 Ejemplo real: "El cable de red que conectas al PC trabaja en Capa 1 — solo transporta bits, no sabe qué contienen."

## Slide 6
🌐 Capa de Red – Capa 3
❓ ¿Qué hace?: Enruta paquetes entre redes DISTINTAS.
📦 Protocolo principal: IP (Internet Protocol)
• IPv4: direcciones de 32 bits → ej. 192.168.1.1
• IPv6: direcciones de 128 bits → ej. 2001:db8::1
🔧 Dispositivo de Capa 3: ROUTER
🔄 El router examina la IP de destino y decide la mejor ruta.
💡 Ejemplo: "Tu router de casa decide si el paquete va a Internet (WAN) o se queda en tu red local (LAN)."

## Slide 7
🚦 Capa de Transporte – Capa 4: TCP vs UDP
Característica | TCP | UDP
Confiabilidad | ✅ Garantiza entrega | ❌ Sin confirmación
Velocidad | Más lento (confirmaciones) | Más rápido
Orden | Ordena los paquetes | Sin orden garantizado
Uso típico | Web, email, FTP | Video streaming, juegos, DNS
Ejemplo | Descarga de archivo | Videollamada en tiempo real
🔑 Puertos conocidos: HTTP=80 | HTTPS=443 | FTP=21 | DNS=53 | SMTP=25

## Slide 8
🌍 Modelo TCP/IP – Las 4 Capas
Capa TCP/IP | Equivalente OSI | Protocolos principales
Aplicación | Capas 5, 6, 7 | HTTP, FTP, DNS, SMTP, Telnet
Transporte | Capa 4 | TCP, UDP
Internet | Capa 3 | IP, ICMP, ARP, OSPF
Acceso a Red | Capas 1 y 2 | Ethernet, WiFi (802.11), PPP
📌 TCP/IP = modelo PRÁCTICO — es el que realmente usa Internet hoy en día.
📌 OSI = modelo TEÓRICO de referencia para entender y diseñar redes.

## Slide 9
🔄 OSI vs TCP/IP – Comparación
Capa OSI | N° | Capa TCP/IP
Aplicación | 7 | Aplicación
Presentación | 6 | Aplicación
Sesión | 5 | Aplicación
Transporte | 4 | Transporte
Red | 3 | Internet
Enlace de Datos | 2 | Acceso a Red
Física | 1 | Acceso a Red
💡 "OSI para ENTENDER — TCP/IP para IMPLEMENTAR. Ambos modelos coexisten."

## Slide 10
💻 Ejemplo Práctico: Abrir www.google.com
🔽 Proceso al hacer clic en el navegador (ocurre en milisegundos):
7️⃣ Aplicación → Chrome genera petición HTTP GET /
4️⃣ Transporte → TCP divide datos en segmentos, usa puerto 80
3️⃣ Red → IP agrega dirección destino 142.250.x.x (Google)
2️⃣ Enlace → Trama Ethernet con MAC address del router
1️⃣ Física → Bits viajan por el cable UTP o WiFi
📨 Google responde y el proceso ocurre al revés (subiendo capas).
✅ "Cada vez que abres una página, las 7 capas trabajan en conjunto."

## Slide 11
🔌 El Router – Conecta Redes Distintas
❓ ¿Qué es?: Dispositivo que CONECTA redes distintas y decide la mejor ruta para los paquetes.
🔵 Capa OSI: Capa 3 – Red
🏠 Tipos de router:
• Doméstico: router de casa con WiFi (ej. Movistar router)
• Empresarial: Cisco, Mikrotik — múltiples interfaces y VLANs
• De borde (ISP): conecta la red del proveedor con Internet
💡 Ejemplo: "El router de tu casa tiene DOS interfaces:
→ WAN (hacia Internet) y → LAN (hacia tu red local)."

## Slide 12
🔀 El Switch – Conecta Equipos en la LAN
❓ ¿Qué es?: Dispositivo que conecta equipos DENTRO de la misma red (LAN).
🔵 Capa OSI: Capa 2 – Enlace de Datos
📋 Función: Aprende la MAC de cada equipo y reenvía tramas SOLO al destinatario.
🔧 Tipos:
• No administrable: plug & play, sin configuración
• Administrable: soporta VLANs, QoS, trunking (Cisco Catalyst)
⚖️ Switch vs Hub:
• Switch → envía trama SOLO al destino correcto (eficiente)
• Hub → envía trama a TODOS los puertos (obsoleto)
💡 Ejemplo: "El switch del laboratorio conecta los 30 PC entre sí."

## Slide 13
🧩 Patch Panel – Centro Organizador del Rack
❓ ¿Qué es?: Panel con puertos RJ-45 en el rack que centraliza TODOS los cables del edificio.
🎯 Función: Punto de conexión organizado entre el cableado permanente (pared) y los equipos activos.
✅ Ventaja clave: Cambiar conexiones usando patch cords SIN mover cables de la pared.
📦 Capacidades típicas: 24 puertos o 48 puertos (en 1U de rack).
🔧 Se termina con herramienta punch-down (IDC) en la parte trasera.
💡 Ejemplo: "El técnico desconecta el patch cord del patch panel para reubicar
un equipo — no toca los cables que están dentro de la pared."

## Slide 14
🔲 Jack / Roseta de Red – Acceso del Usuario
❓ ¿Qué es?: Conector hembra RJ-45 instalado en la pared.
🏷️ También llamado: roseta, toma de red, faceplate, wall outlet.
🎯 Función: Punto de acceso del usuario para conectar su equipo a la red.
🔧 Instalación: Se termina con herramienta de impacto (punch-down tool).
📏 Estándar de terminación: TIA/EIA 568A o TIA/EIA 568B.
🎨 Código de colores: normalmente azul (datos) o negro/gris (voz).
💡 Ejemplo: "El conector azul en la pared de la sala de clases donde enchufas
tu cable de red es un jack RJ-45 terminado en 568B."

## Slide 15
🗄️ El Rack – Gabinete de Equipos de Red
❓ ¿Qué es?: Gabinete metálico estandarizado para montar equipos de red en forma ordenada.
📐 Medida estándar: Unidades de Rack (U) → 1U = 44.45 mm de altura.
📦 Tamaños comunes: 12U (pequeño) | 24U (mediano) | 42U (sala de servidores).
🔧 Contenido típico de un rack:
• Switches administrables
• Patch panels (24 o 48 puertos)
• Servidores 1U / 2U
• UPS (UPS de rack)
• Organizadores de cable (1U)
💡 Ejemplo: "Un rack de 42U puede contener hasta 42 dispositivos de 1U apilados."

## Slide 16
🖥️ Servidores – Proveedores de Servicios en Red
❓ ¿Qué es?: Computador de alta disponibilidad que provee servicios a clientes de red.
⚖️ Diferencia con un PC normal: hardware redundante, sin pantalla, diseño 1U/2U para rack.
🔧 Tipos de servidores y su función:
• DHCP → Asigna IPs automáticamente a los equipos de la red
• DNS → Traduce nombres de dominio a direcciones IP
• Web → Aloja páginas web (Apache, IIS, Nginx)
• Archivos → Almacenamiento compartido (NAS, Samba)
• AD/LDAP → Gestión de usuarios y permisos (Active Directory)
💡 Ejemplo: "El servidor DHCP del colegio le da una IP a tu notebook cuando
te conectas al WiFi — automáticamente, en menos de 1 segundo."

## Slide 17
🗺️ Diagrama: Flujo de Conexión de la Red
🌐 INTERNET
↓
📡 ACOMETIDA (fibra del ISP) ──→ 🖥️ ROUTER (Capa 3)
↓
🔀 SWITCH CORE (Capa 2)
↙ ↘
🔀 Switch Acceso Piso 1 🖥️ Servidores (DHCP, DNS, Web)
↓
🧩 PATCH PANEL (rack)
↓
〰️ Cable UTP Cat6 por la pared
↓
🔲 JACK RJ-45 (en la pared)
↓
💻 PC del usuario (con patch cord)

## Slide 18
📊 Resumen: Dispositivos y su Capa OSI
Dispositivo | Capa OSI | Función principal
Hub | Capa 1 – Física | Repite señal a TODOS los puertos (obsoleto)
Switch | Capa 2 – Enlace de Datos | Reenvía tramas por dirección MAC
Router | Capa 3 – Red | Enruta paquetes por dirección IP
Patch Panel | N/A (pasivo) | Organiza y centraliza el cableado
Jack/Roseta | N/A (pasivo) | Punto de acceso del usuario a la red
Servidor | Capa 7 – Aplicación | Provee servicios: DHCP, DNS, Web, etc.

## Slide 19
🔧 ¿Qué es el Cableado Estructurado?
📌 Definición: Sistema de cableado organizado, estandarizado y documentado para transmitir
datos, voz y video en un edificio o campus.
📏 Norma que lo regula: TIA/EIA-568 (internacional).
🔑 Características clave:
• Independiente del fabricante → cualquier marca de equipo es compatible
• Escalable → se puede crecer la red sin rehacer el cableado
• Documentado → planos, etiquetas e inventario de cada punto
✅ Por qué es importante:
✅ Reduce fallas y tiempo de reparación
✅ Permite crecer la red fácilmente
✅ Acepta datos, voz y video en la misma infraestructura
✅ Exigido en instalaciones profesionales y licitaciones

## Slide 20
⚠️ ¿Por qué es tan Importante?
❌ SIN cableado estructurado:
• Cables sin identificar → nadie sabe a dónde van
• Difícil mantención → reparaciones toman horas o días
• Aspecto caótico → aumenta riesgo de errores
✅ CON cableado estructurado:
• Cada cable etiquetado y documentado
• Rutas ordenadas por canaletas y bandejas
• Plano actualizado de cada punto de red
📊 Dato real: El 70% de los problemas de red tienen origen en el cableado mal instalado.
💡 "Un buen cableado estructurado puede durar 15–20 años aunque cambies
todos los equipos activos de la red."

## Slide 21
🏗️ El Backbone – Cableado Vertical
❓ ¿Qué es?: Cableado que interconecta los diferentes pisos, edificios o salas de telecomunicaciones.
🏷️ También llamado: cableado vertical, riser, columna vertebral.
📡 Medio usado: Fibra Óptica (preferido) o UTP Cat6A para distancias cortas.
🎯 Función: Transportar el tráfico de TODA la red hacia el punto central (MDF).
🏢 En un edificio de 3 pisos:
Sala principal (MDF) → Fibra Óptica → Sala de piso IDF → UTP → Usuario
🛣️ Analogía: "El backbone es como la AUTOPISTA de la red.
Los cables de piso son las calles locales del barrio."

## Slide 22
🏢 MDF e IDF – Salas de Telecomunicaciones
🖥️ MDF – Main Distribution Frame (Sala de Servidores Principal):
• Centro PRINCIPAL de toda la red del edificio
• Contiene: router, switch core, servidores, UPS principal
• Requisitos: climatización (A/C), acceso restringido, piso técnico
📦 IDF – Intermediate Distribution Frame (Cuarto de Telecomunicaciones):
• Sala SECUNDARIA por piso o área del edificio
• Contiene: switch de acceso, patch panel de ese piso
• Conectado al MDF mediante backbone de fibra óptica
💡 Ejemplo en un colegio de 3 pisos:
→ 1 MDF en planta baja (sala de computación principal)
→ 1 IDF por piso adicional (armario de red en pasillo)

## Slide 23
📡 La Acometida – La Conexión que viene de Afuera
❓ ¿Qué es la Acometida?: Tramo de red que va desde la infraestructura pública
(poste o cámara de calle) hasta el interior del edificio.
🏷️ También conocida como: 'última milla', 'acometida externa', 'ingreso de portador'.
👷 ¿Quién la instala?: El proveedor de Internet (ISP) — Movistar, VTR, Entel, GTD, etc.
📡 Medios usados según tecnología:
• Fibra Óptica (FTTH) → mejor velocidad y calidad (hasta 10 Gbps)
• Cable coaxial (HFC) → TV cable + Internet
• Par de cobre (ADSL) → tecnología antigua, menor velocidad
🔌 Termina en: Sala de Servidores (MDF) en el equipo ONT o módem del ISP.
💡 Ejemplo: "El cable naranja que baja del poste y entra por el muro del colegio
es la acometida de Movistar — desde ahí en adelante es red interna."

## Slide 24
🏷️ Por qué es Importante Marcar los Cables
📏 Norma de referencia: TIA-606 — regula la administración e identificación del cableado.
🔑 Razones para marcar los cables:
🔍 Identificar un cable en segundos, no en horas
📋 Mantener documentación actualizada de la red
🔧 Reducir errores en mantención (no desconectar el cable equivocado)
👷 Requerido para certificaciones, auditorías y garantías
🏷️ Métodos de marcado:
• Etiquetas adhesivas impresas en AMBOS extremos del cable
• Código de colores por área, piso o servicio
• Numeración estándar: PISO-SALA-PUNTO (ej: 2-LAB-PC05)
⚡ Ejemplo real:
Sin marcado → técnico tarda 2 HORAS buscando el cable del PC-15
Con marcado → encuentra el cable en 30 SEGUNDOS

## Slide 25
📐 Subsistemas del Cableado Estructurado (TIA-568)
Subsistema | Descripción
1. Entrada del Edificio | Acometida externa → sala de servidores (MDF)
2. Sala de Equipos | MDF con servidores, router y switch core
3. Cableado Backbone | Conecta MDF con IDFs → usa fibra óptica
4. Cuarto de Telecom | IDF por piso: patch panel + switch de acceso
5. Cableado Horizontal | Del patch panel al jack de pared → UTP Cat6 (máx 90m)
6. Área de Trabajo | Del jack RJ-45 al equipo del usuario → patch cord

## Slide 26
📏 Normas TIA/EIA-568 – ¿Para qué sirven?
🏢 Publicadas por: TIA (Telecommunications Industry Association) y
EIA (Electronic Industries Alliance) — USA.
🎯 ¿Para qué sirven?: Estandarizar el cableado de telecomunicaciones en edificios.
📋 Incluyen: tipos de cable aceptados, distancias máximas, conectores y ORDEN DE COLORES.
🗓️ Versiones históricas:
• TIA-568-A → 1991 (primera versión)
• TIA-568-B → 2001 (más usada en Chile)
• TIA-568-C → 2009 (actualización)
• TIA-568-D → 2015 (incluye Cat8)
⚠️ "Sin estas normas, cada empresa haría el cableado a su manera
y nada sería compatible entre sí."

## Slide 27
🔌 El Conector RJ-45 – 8 Pines, 8 Conductores
📌 RJ-45: 8P8C → 8 Posiciones / 8 Conductores (contactos).
🔧 Partes del conector:
• Cuerpo plástico transparente
• 8 pines dorados de contacto
• Lengüeta de seguridad (clip) para bloquear el conector
🛠️ Herramienta para instalar: PONCHADORA RJ-45
📡 Cables compatibles: UTP Cat5e, Cat6, Cat6A
🎯 Usado en: Ethernet (redes de datos LAN)
⚠️ TIP importante: "Siempre verificar el ORDEN DE COLORES ANTES de ponchar.
Un error en el orden significa rehacer el conector completo."

## Slide 28
🟢 Orden de Colores – TIA 568A
Pin | Color TIA 568A | Par
1 | ⚪ Blanco / Verde | Par 3
2 | 🟢 Verde | Par 3
3 | ⚪ Blanco / Naranja | Par 2
4 | 🔵 Azul | Par 1
5 | ⚪ Blanco / Azul | Par 1
6 | 🟠 Naranja | Par 2
7 | ⚪ Blanco / Café | Par 4
8 | 🟤 Café | Par 4
🧠 Nemotecnia 568A: BV – V – BN – Az – BAz – N – BCa – Ca

## Slide 29
🟠 Orden de Colores – TIA 568B
Pin | Color TIA 568B | Par
1 | ⚪ Blanco / Naranja | Par 2
2 | 🟠 Naranja | Par 2
3 | ⚪ Blanco / Verde | Par 3
4 | 🔵 Azul | Par 1
5 | ⚪ Blanco / Azul | Par 1
6 | 🟢 Verde | Par 3
7 | ⚪ Blanco / Café | Par 4
8 | 🟤 Café | Par 4
🧠 Nemotecnia 568B: BN – N – BV – Az – BAz – V – BCa – Ca
⚠️ Diferencia con 568A: solo intercambia los pares Naranja (pins 1,2) y Verde (pins 3,6).

## Slide 30
🔁 Cable Directo vs Cable Cruzado
Característica | Cable Directo | Cable Cruzado
Estándar | 568B – 568B (mismo en ambos extremos) | 568A – 568B (distintos extremos)
Color pin 1 | ⚪ Blanco / Naranja | ⚪ Blanco / Verde
Equipos conectados | Equipos DISTINTOS | Equipos IGUALES
Uso típico | PC → Switch ¦ Switch → Router | PC → PC ¦ Switch → Switch
¿Se usa hoy? | ✅ Sí, instalaciones estándar | ⚠️ Raro — Auto MDI-X lo reemplaza
🤖 Auto MDI-X: tecnología moderna que detecta el tipo de conexión automáticamente.
✅ "En instalaciones nuevas siempre se usa 568B en ambos extremos (cable directo)."

## Slide 31
✅ Resumen Final y Buenas Prácticas
✅ Usar SIEMPRE el mismo estándar en toda la instalación (generalmente 568B).
✅ Marcar AMBOS extremos del cable con la misma etiqueta.
✅ Respetar distancias máximas: 90m cable permanente + 10m patch cords = 100m total.
✅ Documentar cada punto de red en un plano actualizado.
✅ Usar materiales certificados (cables con etiqueta TIA/EIA).
⚠️ NO mezclar 568A y 568B en la misma instalación.
⚠️ NO doblar cables en ángulos menores a 4× el diámetro del cable.
⚠️ NO superar los 100m de distancia total por punto de red.
🏆 "Una instalación bien hecha HOY evita horas de trabajo MAÑANA.
El cableado estructurado es la base de toda red profesional."