## Slide 1
Conectividad y Redes | Módulo 1
Actividad N°6:
Instalando Puntos de Red
Instalación de redes de área local cableadas e inalámbricas
3° Medio · Técnico Profesional · Especialidad Conectividad y Redes

## Slide 2
Objetivos de la Actividad
Aprendizaje Esperado 1.3
✅ 1.3.3 – Clasificar materiales, herramientas e implementos de seguridad para instalar cableado estructurado.
✅ 1.3.4 – Instalar ductos y cableado según planos; etiquetar cables, conectores y tomas de red.
✅ 1.3.5 – Instalar racks, patch panels y puntos terminales de red respetando estándares técnicos.
✅ 1.3.6 – Realizar pruebas con LAN Tester para verificar la calidad de la instalación.
✅ 1.3.7 – Comunicar e informar los resultados generando documentación pertinente.

## Slide 3
¿Qué es un Punto de Red?
La conexión final entre el cableado y el usuario
Un punto de red es la toma o salida donde el usuario conecta su computador a la red de cableado estructurado del edificio. Se compone de: Jack Keystone + Faceplate + Canaleta.
💡 Ejemplo cotidiano:
Imagina que la red del colegio es como el tendido eléctrico de una casa: el cable UTP sería el cable eléctrico dentro de la pared, y el punto de red sería el enchufe en la pared que ves en cada sala.
🖥️ PC del alumno | 🔌 Patch Cord | 🔲 Jack Keystone (pared) | 📦 Cable UTP Cat6 (canaleta) | 🗂️ Patch Panel | 🔀 Switch → 🌐 Internet

## Slide 4
Materiales y Herramientas Necesarias
¿Qué necesitamos para instalar un punto de red?
Material / Herramienta | ¿Para qué sirve?
Cable UTP Cat6 | Transmitir datos hasta 100 m
Jack Keystone RJ-45 | Toma de red empotrable en la pared
Faceplate | Cubre el jack; da terminación prolija
Canaleta plástica | Protege y ordena los cables en la pared
Patch Panel 24 puertos | Organiza todas las llegadas de cable al rack
Herramienta Punch-Down | Presiona los cables en el jack o patch panel
Tijeras / Pelacable | Quitar la cubierta exterior del cable
LAN Tester | Probar que el cable está bien terminado
Etiquetas adhesivas | Identificar cada cable (estándar TIA)

## Slide 5
Cable UTP Cat6 – Características
El 'conductor' de los datos dentro del edificio
📏 Distancia máxima: 100 metros por segmento (estándar TIA-568)
🔢 8 conductores de cobre organizados en 4 pares trenzados
⚡ Velocidad: hasta 10 Gbps (Cat6) – Cat5e solo llega a 1 Gbps
🎨 Colores de pares: Azul / Naranja / Verde / Marrón (+ variante blanca)
🔒 Sin blindaje en UTP (Unshielded Twisted Pair) – más económico
🏭 Estándar: ANSI/TIA-568-C.2
💡 Cat6 tiene un separador plástico central (cruceta) que reduce la interferencia entre pares.

## Slide 6
Jack Keystone – ¿Qué es y cómo funciona?
La pieza clave del punto de red
El Jack Keystone es un módulo RJ-45 que se encaja (snap-in) en un faceplate o en el patch panel. ▶ Parte trasera: 8 ranuras donde se insertan los cables con la herramienta punch-down ▶ Parte frontal: conector RJ-45 hembra donde el usuario conecta su patch cord
📌 Recuerda: Los jacks son de colores o tienen etiquetas A/B para indicar la norma (568A o 568B). Siempre usa la misma norma en AMBOS extremos del cable → si empiezas con 568B, termina con 568B. Mezclar normas en los dos extremos crea un cable CRUZADO (útil para otros casos).

## Slide 7
Norma TIA 568B – Tabla de Colores
La norma más usada en Chile para instalaciones comerciales
Pin | Color | Par | Función
1 | Blanco-Naranja | 2 | TX+ (transmisión)
2 | Naranja | 2 | TX- (transmisión)
3 | Blanco-Verde | 3 | RX+ (recepción)
4 | Azul | 1 | PoE / telefonía
5 | Blanco-Azul | 1 | PoE / telefonía
6 | Verde | 3 | RX- (recepción)
7 | Blanco-Marrón | 4 | PoE / Gigabit
8 | Marrón | 4 | PoE / Gigabit
💡 TIA 568A invierte pares 2 y 3: Pin 1=Blanco-Verde, 2=Verde, 3=Blanco-Naranja, 6=Naranja

## Slide 8
Herramienta Punch-Down – ¿Cómo usarla?
La 'pistola' del instalador de red
La herramienta punch-down (impactadora) inserta y corta el cable conductor dentro de la ranura del jack o patch panel en un solo golpe.
1️⃣ Quitar aprox. 3 cm de cubierta exterior del cable sin dañar los pares.
2️⃣ Separar los 4 pares y ordenarlos según la norma del jack (A o B).
3️⃣ Insertar cada conductor en su ranura de color correspondiente.
4️⃣ Colocar la herramienta punch-down con el filo hacia AFUERA del jack.
5️⃣ Presionar firmemente hasta escuchar un 'click' – el cable queda sujeto y cortado.
⚠️ No destrenzes más de 1.25 cm de los pares – ¡afecta la calidad de la señal!

## Slide 9
Paso a Paso: Instalación del Jack Keystone
6 pasos para conectar un punto de red correctamente
1. Mide y corta el cable UTP Cat6 dejando 30 cm de margen en la caja.
2. Pela 3 cm de la cubierta exterior con el pelacable o tijera.
3. Ordena los 8 conductores según la norma TIA 568B (colores del jack).
4. Usa el punch-down para presionar cada cable en su ranura.
5. Ajusta el jack al faceplate y fija el faceplate a la caja.
6. Prueba con el LAN Tester – los 8 LEDs deben parpadear en orden.

## Slide 10
Faceplate y Canaleta – Para qué sirven
La 'terminación' profesional del punto de red
🔲 Faceplate (placa de pared)
• Marco plástico que cubre la caja empotrada.
• Acepta 1, 2 o 4 módulos keystone.
• Da terminación estética y profesional.
• Protege el jack del polvo y golpes.
📦 Canaleta de red
• Canal plástico que recorre paredes/cielo.
• Protege y ordena los cables UTP.
• Ancho varía según N° de cables (20x12 a 100x60 mm).
• Cumple norma de cableado estructurado TIA-568.
💡 Para 24 puntos de red, una canaleta 40×25 mm suele ser suficiente. Para más puntos, usar 60×40 mm.

## Slide 11
Conexión al Patch Panel – El Recorrido Completo
Desde el computador del alumno hasta el switch
El recorrido de la señal en una red con cableado estructurado:
🖥️ PC / Laptop
Genera el tráfico de datos
🔌 Patch Cord (usuario)
Cable corto RJ45 ↔ Jack de pared
🔲 Jack Keystone
Toma de red empotrada en la pared
📦 Cable UTP Cat6
Recorre la canaleta hasta el rack (máx. 90 m)
🗂️ Patch Panel
Organiza todas las llegadas de cable en el rack
🔌 Patch Cord (equipo)
Cable corto Patch Panel ↔ Switch
🔀 Switch
Conecta todos los equipos de la red
🌐 Router / Internet
Salida hacia la red exterior

## Slide 12
Rack / Armario – El corazón de la red
Donde se concentra todo el equipamiento
📦 ¿Qué es?
Gabinete metálico de 19" (estándar) que contiene: • Switch(es) • Patch panel • Bandejas de cables • UPS (respaldo eléctrico)
📏 Medidas importantes
• 1 Unidad de Rack (1U) = 44,45 mm de alto • Patch panel típico ocupa 1U • Switch 24 puertos ocupa 1U • Separación recomendada: 2U entre dispositivos
🔢 ¿Cuántos U necesito?
Ejemplo para laboratorio con 24 PCs: 1U patch panel + 2U separación + 1U switch + 2U separación + 1U switch extra + 2U bandejas = aprox. 12U → usar rack de 16U o 22U.

## Slide 13
Errores Comunes – ¡Qué NO Hacer!
Aprende de los errores más frecuentes en instalación
❌ Mezclar norma 568A en un extremo y 568B en el otro (sin querer).
❌ Pelar demasiado el cable → conductores expuestos = interferencia.
❌ Destrensar más de 1.25 cm los pares → pérdida de señal a alta velocidad.
❌ Doblar el cable en ángulo de 90° → aplasta los conductores y rompe el par.
❌ No etiquetar el cable → confusión futura y tiempo perdido en diagnóstico.
❌ Superar los 100 m de cable → la señal se degrada y el tester fallará.
❌ No testear antes de cerrar la pared → ¡descubierto demasiado tarde!

## Slide 14
Cómo Probar el Punto de Red con LAN Tester
La prueba de calidad antes de dar el trabajo por terminado
El LAN Tester mide la CONTINUIDAD de cada uno de los 8 pines del cable.
LED N° | Pin / Color (568B) | ¿Qué indica?
1 | Blanco-Naranja | Parpadea → OK / No parpadea → corte
2 | Naranja | Parpadea → OK / No parpadea → corte
3 | Blanco-Verde | Parpadea → OK / No parpadea → corte
4 | Azul | Parpadea → OK / No parpadea → corte
5 | Blanco-Azul | Parpadea → OK / No parpadea → corte
6 | Verde | Parpadea → OK / No parpadea → corte
7 | Blanco-Marrón | Parpadea → OK / No parpadea → corte
8 | Marrón | Parpadea → OK / No parpadea → corte
✅ Prueba exitosa: los 8 LEDs parpadean en orden (1-2-3-4-5-6-7-8). Si parpadean fuera de orden → cable cruzado.

## Slide 15
Etiquetado de Cables – Norma TIA-606
¿Por qué etiquetar? Porque sin orden no hay red que funcione bien
El estándar TIA-606 establece cómo identificar cada cable, puerto y dispositivo en una instalación de cableado estructurado. Un buen etiquetado ahorra horas de trabajo en diagnóstico y mantenimiento.
Elemento | Formato etiqueta | Ejemplo
Cable de pared | SALA-PUNTO | LAB1-P03
Puerto patch panel | PP-SALA-N° | PP-LAB1-03
Puerto switch | SW-N° | SW-03
Jack de pared | SALA-PUNTO | LAB1-P03
Patch cord | ORIGEN→DESTINO | SW03→PP03
⚠️ Etiquetar AMBOS extremos del cable. Usar cinta de etiquetado resistente o portaetiquetas.

## Slide 16
Estudio de Caso
Situación real: laboratorio de computación
Un establecimiento educacional ha adjudicado a tu empresa la instalación de una red de cableado estructurado horizontal para abastecer un laboratorio de computación. La red se expande desde el armario/gabinete central hasta las áreas de trabajo de cada usuario.
📋 Tareas asignadas:
→ Montar switch y patch panel en el armario respetando 2U de separación.
→ Construir 2 patch cords según normativa TIA/EIA-568.
→ Instalar ductos y canaletas siguiendo el plano de red.
→ Conectar módulos RJ-45 (jacks) y user cords en cada punto de trabajo.
→ Testar y etiquetar cada punto de red al finalizar.

## Slide 17
Instrucciones de la Actividad
Trabajo en clases – Realizando mis puntos de red
1. Formen equipos de 3 integrantes.
2. Armen un cable 'cruzado' y un cable 'derecho' con conectores RJ-45 siguiendo normas TIA 568A y TIA 568B.
3. Muestren el cable al docente y compartan resultados con el curso.
4. Verifiquen el mapeado y continuidad del cable con el probador de cables.
5. Etiqueten ambos extremos según estándares internacionales.
6. Conecten los patch cords entre switch y patch panel del bastidor.
7. Dejen el lugar limpio y ordenado — ¡el orden es parte de la nota!

## Slide 18
Entregables y Criterios de Evaluación
Rúbrica de evaluación – Presentación de solución del caso
📋 Tu presentación debe incluir:
a. Argumentación técnica paso a paso de los procedimientos realizados.
b. Descripción de infraestructura, herramientas y materiales utilizados.
c. Evidencia gráfica (fotos o diagramas) de los procedimientos.
d. Conclusión técnica grupal sobre el caso planteado.
Indicador | Excelente (4) | Bueno (3) | Regular (2) | Debe mejorar (1)
Argumentación técnica procedimientos | 100% de pasos argumentados | 75% argumentados | 50% argumentados | ≤25% argumentados
Herramientas y materiales | Todos correctamente descritos | La mayoría correctos | Solo algunos | Descripción incorrecta
Evidencia gráfica | Fotos claras de todos los pasos | Fotos parciales | Pocas evidencias | Sin evidencias
Conclusión técnica | Completa y fundamentada | Parcialmente fundamentada | Superficial | Sin conclusión

## Slide 19
Ticket de Salida – ¡Reflexionemos!
Antes de salir, responde estas preguntas
1. Para una red de 24 puntos de red, ¿qué canaleta recomendarías? ¿Por qué?
2. ¿Qué diferencia física tiene un cable UTP Cat6 vs Cat5e?
3. ¿Qué procedimiento te resultó más complejo en esta actividad?
4. ¿En qué situaciones de la vida real aplicarías estos conocimientos?
5. ¿Crees que podrías crear un emprendimiento con estas habilidades?
💬 Puedes responder en Kahoot, Mentimeter, Padlet o Google Forms.

## Slide 20
Resumen – Puntos Clave Aprendidos
¿Qué nos llevamos de esta actividad?
🔵 Un punto de red = Jack + Faceplate + Canaleta + Cable UTP Cat6
🔵 Norma TIA 568B: el estándar más usado en instalaciones comerciales
🔵 Punch-down: presionar y cortar en un golpe. Destrensar máximo 1,25 cm
🔵 Distancia máxima: 100 m por segmento (90 m fijo + 10 m patch cords)
🔵 Patch Panel: central de organización de cables en el rack
🔵 LAN Tester: 8 LEDs en orden → cable OK, fuera de orden → cruzado
🔵 Etiquetar SIEMPRE con la norma TIA-606 en ambos extremos
🔵 Rack: gabinete 19", altura en U (1U = 44,45 mm), separar 2U entre equipos